## Slide 1
第六章 有噪信道编码
信源
信源编码
信道编码
信道
信道译码
信源译码
信宿
通信系统模型
噪声
信源编码的目的：提高通信效率，需要尽量减少冗余。
信道编码的目的：提高通信可靠性，必须适当增加冗余。

## Slide 2
§6.1 离散无记忆信道上的纠错编码及其译码
例6.1: 考虑二元对称信道上的传输。
若不编码直接传输，则错误概率为.
若同一信源字符连续发送三次，即仅传输向量或，当采用多数决定译码方法时，译码错误概率为.
若同一信源字符连续发送次，则采用多数决定译码方法时的译码错误概率为
其中 ，称为交叉概率。
接收向量
译为
译为
若传输向量为，则传输错误数为
译码正确
译码错误
发生概率为
发生概率为
传输效率为，太低！

## Slide 3
为了适应信道的最佳传输和进行编码，一般先对数字信息进行等长分组，分别称为信息组。例如，可将2元数字信息序列分组为
纠错编码就是在每一个信息组后按照一定的规律人为地添上等长的数字序列，这些添加的数字称为校验元。
例如，可以按如下规律来给每个长的2元信息组增加一个校验元：若信息组包含偶数个1则添加一个0，否则添加一个1. 这样每个信息组经编码后变成一个长度为的2元数字序列，其中1的个数恒为偶数。这样，如果一个信息组经编码后传输于信道并且接收到的长序列中含有奇数个1的话，则可以判断其中必有错误发生。这种编码方法叫奇偶校验编码，可以检测出1个错误。
若添加的校验元仅由当前信息组决定，则称此类编码方法为分组编码。称所有不同的信息组（长数字序列）连同添加于其后的-长数字序列所构成的-长数字序列构成的集合为一个-长分组码。
例如，是一个3-长分组码。
若添加的校验元不仅与当前的信息组有关，还与此前的若干信息组有关，则称此类编码方法为卷积编码。
信道编码的两个任务：
译码错误尽可能小。
传输效率尽可能高。

## Slide 4
一般称的子集为一个长为的元分组码，其中的向量称为码字。若元长分组码中含有个码字，则亦称为元分组码，并称为的码率。
假定是一个离散无记忆信道,输入符号集为，输出符号集为，传递概率矩阵为
假定信道译码器根据接收向量对所发送的码字进行推测和判断，得到，其中为到的一个单射。若接收到的向量为，但发送的码字不是，则称译码器发生译码错误。译码器发生译码错误的概率为
其中为接收到的概率，与译码方法无关，为已知接收信息以后关于发送信息的后验概率。
考虑将分组码应用于控制信道传输错误：信道的连续次输入（或信道的个独立的拷贝上的输入）是一个码字的各个分量。若接收向量为，则其条件概率（前向概率）为

## Slide 5
使译码错误概率达到最小值的译码方法是使得
的译码方法，称为最大后验概率（MAP）译码。
根据贝叶斯公式
其中由信道确定，而为事前概率仅与信源的统计特性有关，但常常不清楚或难以搞清，因此实现MAP译码一般很困难。
称译码方法为最大似然译码(MLD)，若
如果信源是等概分布的，即与码字无关，则MLD与MAP译码等价。

## Slide 6
§6.2 分组码的纠错能力
对于任何离散集合上的向量，称和的不同分量的个数为的汉明（Hamming）距离，记为 例如， 若，，则
若将2元码，应用于交叉概率的二元对称信道，则对任何接收向量，
于是MLD相当于寻找与接收向量汉明距离最小的码字，因此二元对称信道上的MLD又称为最小汉明距离译码或最近邻译码。
关于汉明距离我们有如下的简单结论。
定理6.2: 设，则
.
. (三角不等式)
若，则三角不等式显然成立。对于一般的情形，则由
亦可得三角不等式。

## Slide 7
码的不同码字之间的汉明距离的最小值称为的最小汉明距离，记为
若接收向量中错误的个数至少是1且不超过时，恒可判断接收向量不是中的码字，则称可检测个错误。
若接收向量中错误的个数不超过时，恒可将发送码字确定出来，则称可纠正个错误。
若接收向量中有个删除并且未被删除的位置上有至多个错误时，恒可将发送码字确定出来，则称可纠正个删除和个错误。
定理6.3: 若是一个分组码，则
能检测个错误当且仅当
能纠正个错误当且仅当
能纠正个删除和个错误当且仅当
证明：① “”：若有互异码字和使得，则当发送而发生个错误变成，不能发现错误。
“”：若接收向量中至少有一个错误且错误数不超过，则对于发送码字有. 因为对任何码字有，故一定不是码字，即这样的错误可被检出。

## Slide 8
② “”：设有互异码字和使得，取向量使得
.
事实上这样的向量可按右图所示选取。
于是当发送码字时发生了个错误，但此时并没有理由可以确认为发送码字，因为与的距离更近，也就是说不能纠正这样的错误。
“”：若发送的码字为，接收向量为，且错误数不超过，即，则对任何码字有
因此可以认定发送的码字为，也就是说只要错误数不超过都可以纠正。

## Slide 9
③ “”：设有互异码字和使得. 不妨设和在最后的个位置互异。
若，则当发送而最后的位发生删除时，无法确定发送的码字是还是.
若，记为删除最后个位置后向量之间的汉明距离。
则由假定可知，根据与②中一样的理由可知存在向量使得
那么，当发送而最后的位发生删除并且在其他位置发生个错误使得接收向量在未被删除的位置与一样的时候，无法确定发送的码字是还是.
“”：假定发送的码字为，而发生的删除数为，且未删除的位置中的错误数为
仍以删除相应个位置后向量之间的汉明距离。则对于这个接收向量，有 于是对任何有
因此可以认定发送的码字为，也就是说只要删除数不超过并且错误数不超过都可以纠正。

## Slide 10: §6.3 线性分组码
§6.3.1 有限域及相关概念
① 半群：集合上的2元运算封闭：对任意的有；
满足结合律：对任意的有
② 群是半群；
存在单位元对任何有
,
并且存在使得
,
这里的称为的逆元。
③ 交换群是群；
满足交换律：对任何有
.

## Slide 11
④ 环是交换群，其中的单位元常记为，并且的逆元记为
是半群；
满足分配率：对任何有
运算 一般称为加法运算和乘法运算，和常简记为和.
⑤ 交换环是环；
乘法运算满足交换律：对任何有
⑥ 域：是交换环；
若记，则 是交换群，
其中的单位元常记为， 并且的乘法逆元记为.
⑦ 有限域：是域；
集合中的元素个数有限。

## Slide 12
例6.4: 设为整数，对任何整数，记为与模同余的最小非负整数：是满足最小非负整数。显然，对任何
令，并定义上的运算：
易证是一个交换环，其中的运算又称为模加运算和模乘运算。交换环亦简记为，或.
若，则中的运算如下所示：
模2加法运算
模2乘法运算

## Slide 13
定理6.5: ① 若为素数，则是一个（有限）域。
② 若不是素数，则不是域。
证明：① 令 只需证是一个交换群。
设为中的任意两个元素。因为且为素数，可得，于是
因此， 是封闭的2元运算，显然运算也满足结合律和交换律。
下证是运算的单位元。
显然，对任意的，有.
设满足，则有，从而. 因为素数且，故. 于是. 因此对任意的，集合
均等于. 特别，存在使得，即的逆元存在。因此， 是运算的单位元。因此是一个交换群。
② 因不是素数，故存在使得于是. 因此运算在不封闭。因此， 不是域。

## Slide 14
称域和域是同构的，如果存在到的一一到上映射使得：
保运算
定理6.6: ① 若是一个有限域，则中的元素个数是一个素数的幂。
② 设为某素数的幂，则存在一个元素个数为的有限域。
③ 设为某素数的幂，则所有元素个数为的有限域都是同构的。
④ 在同构的意义下，元素个数为素数幂的有限域是存在唯一的，记为或
⑤ 若为素数，则.
⑥ 设，为素数，则对任意的有
称为有限域的特征。
同构的域除了记号不一样以外，本质上是相同的。

## Slide 15
§6.3.2 线性分组码的定义
设为一个有限域，其中为素数幂。中的线性子空间称为元线性分组码，的维数为，亦称之为元线性分组码，若进一步还知道分组码的最小汉明距离为，则又称之为元线性分组码。
定理6.7: 分组码是线性码
若，则分组码是线性码.
例6.8: 是一个2元线性分组码。
是一个2元，但不是线性码，因为
称向量中非零分量的个数为的汉明重量，记为.
线性分组码的最小汉明重量定义为
显然，对任意，有 .
□

## Slide 16
定理6.9: 设为一个元线性分组码，则
  包含全零码字.
  若，则.
证明：① 显然。
② 设 因为是线性码，故 于是
另一方面，设 则
因此，

## Slide 17
§6.3.3 线性分组码的生成矩阵
定义6.10: 以线性码的一组基为行向量的矩阵称为是的一个生成矩阵。
例6.11: 的一个生成矩阵为
定理6.12: 元线性码中任一码字皆可表为其生成矩阵的行的线性组合，反之亦然，即
其中，为生成矩阵的第行，

## Slide 18
§6.3.4 线性分组码的对偶码和校验矩阵
设，称为的内积；
若，则称正交；
设为一个元线性分组码，则称为的对偶码，记为.
定理6.13: 设为一个元线性分组码，则
① 若为的生成矩阵，则 ；
② 为一个元线性分组码；
③
证明：① 设， 为生成矩阵的第行，则
对任何成立。
② 因为是一个秩为的矩阵，线性方程组的解空间为一个维线性子空间，故为一个元线性分组码。
③ 因和中的所有向量都正交，故. 又由于
因此，
例6.14: ，
.

## Slide 19
定理6.15: 设为元线性分组码的生成矩阵，则矩阵为的校验矩阵当且仅当为满足的满秩矩阵。
线性分组码的对偶码的生成矩阵称为的校验矩阵。
证明：“”：因为和中各行分别为和中的码字，故，因此
.
“”：的各行皆为中的码字，并且的秩为，因此的各行构成的一组基，即为的生成矩阵。
定理6.16: 若线性分组码有标准形生成矩阵，则为的校验矩阵，称为标准形校验矩阵。
证明：首先，是满秩的矩阵：的秩和行数均为.
其次，
,
因此，为的校验矩阵。

## Slide 20
定理6.17: 设为一个元线性分组码，为其校验矩阵，则:
的任意线性无关且存在列线性相关。
证明：我们首先证明3个简单结论。
对任意的有
这里为的第列，
若存在使得，则存在的列是线性相关的。事实上若的非零分量为，则由①可知，于是 .
若存在的列是线性相关的，则存在使得
事实上，若是线性相关的，则存在不全为零的使得
令为满足 的向量，则，
即且
“”：因，故有使，于是存在的列是线性相关。若存在的列是线性相关，则存在使得与矛盾。
“”：因存在的列线性相关，故使得. 若，则有使得，于是存在的列线性相关，矛盾。

## Slide 21
例6.18: 若线性码的，则有校验矩阵. 因的任意两列都线性无关，但前3列线性相关，故，2元[7,4,3]线性分组码。
定理6.19: 设为元线性分组码，则
证明：因的对偶码是元线性分组码，的校验矩阵是矩阵，于是的任意列都是线性相关的，因此
若元码则称之为最大距离可分码（MDS码）。
平凡的MDS码：全部元长向量构成的元码；若是元群，由一个分量非零的向量的倍数构成的元码；若是元有限域，由与一个分量非零的向量正交的向量构成的元线性码。
辛格尔顿界：任何元码的最小汉明距离满足
非平凡MDS码的存在性及其构造是重要的组合编码问题，在密码学中也有重要应用。
根据鸽笼原理，存在不同码字使得它们的前位中至多有一位不同，因此.

## Slide 22: §6.4 线性分组码的标准阵译码和伴随式列表译码
设为一个元线性分组码，，称为的一个陪集。
定理6.20：设为一个元线性分组码，则
  的各陪集均含有个向量。
  个不同的陪集，它们互不相交，并且构成的一个分拆。
标准阵译码方法：
构造标准阵
  将中的全部个码字排成一行，并且将全零码字置于最左端。令.
  任选一个不在前行的重量最轻的向量置于第行的最左端并记之为，然后将其与第1行中的非零码字依次相加产生第行。（该行向量的全体构成的陪集是其中重量最轻的向量，称为该陪集的代表元）
  若，令，转②列出下一个陪集。
译码
  若接收向量为，将其译为标准阵中所在列最顶端的码字。

## Slide 23: 定理6.21：标准阵译码是最近邻译码。 证明：因为向量与接收向量属于的同一个陪集当且仅当中的一个码字，故若取为所在陪集的代表元（即标准阵中所在行最左端的向量），则就是与距离最近的码字（），此时恰为标准阵中所在列最顶端的码字。
例6.22：2元线性码的一个标准阵为
若接收向量为，则译出的码字就分别为.
标准阵译码算法很简明，但当码长较大时，占用内存太多，译码速度较慢，因此并不是实用的译码方法。

## Slide 24: 假定是元集合上的线性分组码的一个给定的校验矩阵，对任何向量，称为的伴随式，它是上的一个维向量。
定理6.23：向量属于的同一个陪集当且仅当它们的伴随式相同，的各陪集与各伴随式向量（）是一一对应的。
证明：向量属于的同一个陪集 是的一个码字
伴随式列表译码方法：
生成伴随式列表
  列出各陪集代表元（所在陪集重量最小的向量），可利用标准阵生成方法确定。
  计算各陪集代表元的伴随式。
译码
  计算接收向量.
  利用伴随式列表找出伴随式等于的陪集代表元.
  将译为码字
伴随式列表译码结果与标准阵译码结果相同，也是最近邻译码。

## Slide 25
例6.24：设二元线性码有生成矩阵，则有校验矩阵. 可构造伴随式列表如下：
陪集代表元 | 伴随式
陪集代表元 | 伴随式
若接收向量为则其伴随式为，相应的陪集代表元为，故应将译为码字.
与标准阵译码相比，伴随式列表译码所需内存大为减少，速度也大大加快。但码长较大时仍不是实用的译码算法。
一般可以通过代数、数论和组合数学等数学方法来设计线性分组码，使之具有一定的代数结构，然后利用其具体的代数结构来设计更有针对性、更高效的译码算法。

## Slide 26: §6.5 几类重要的线性分组码
元阶汉明码：最小汉明距离为3，对偶码的维数为，码长达到最大值。
§6.5.1 汉明码
元阶汉明码的校验矩阵的任何两列都不成比例。
元阶汉明码具有相同的纠错能力（在换元变换和换位置换之下可变成同一个码），一般将其记为.
的码长为，因此是元线性分组码。
的校验矩阵的列集合由全部非零的维非零2元向量构成。
可以纠正1个错误，其陪集代表元集合由全部重量不超过1的向量构成。
例6.25：码是2元线性分组码，其校验矩阵可取为.
若接收向量为则，故应将其译为

## Slide 27
§6.5.2 循环码
把向量映射为的映射称为向右循环移位映射，记为.
把向量映射为的映射称为向左循环移位映射，记为.
显然，
设是一个线性分组码，若，即任何码字的循环右移位仍是中的码字，则称为一个循环码。（许多实用的好码都是循环码，如RS码、RM码、BCH码等）
多项式商环： 中的运算是模的多项式运算，也就是说如果出现则代之以.
为方便起见，通常将向量与中的多项式等同看待。则由可知将中的多项式乘以与对相应的向量作向右循环移位等价。
定理6.26： 是一个循环码

## Slide 28
设，称为生成的理想。
定理6.27：对任何，其理想是一个循环码。
例6.28：对于多项式，其理想对应于循环码 注意： ，不同的多项式生成的理想可能相同。
定理6.29：若是上的一个循环码，则中的最低次首一多项式是唯一存在的，并且
是生成的理想，而且
故称为的生成多项式。
在整除即
若，则多项式（其系数序列是的系数序列的逆序重排）
是的对偶码的生成多项式的常数倍，而且
故亦称为的校验多项式。
若，则
是的生成矩阵，的维数为.

## Slide 29
例6.30：在2元有限域上有分解式，其中 均为上的不可约多项式（不能分解为更低次多项式的乘积）。
故一共有7个长度为7的2元循环码，生成多项式分别为和
维数分别为7,6,4,4,3,3,1.
生成多项式为的循环码的一个生成矩阵为
的对偶码是生成多项式为的循环码，其生成矩阵为
因是的也是二元汉明码.

## Slide 30: §6.6 有噪信道编码定理（Shannon第二定理）
设离散无记忆信道，将元分组码应用于信道的次扩展， 输入和输出分别用随机向量和表示。若采用译码算法进行译码，则发生译码错误的概率为
引理（Fano不等式）：，其中.
证明：对任何，令. 则
二元熵函数是上凸的
Jensen不等式
熵函数的极值性

## Slide 31
有噪信道编码逆定理：假定输入符号数为的离散无记忆信道的信道容量为比特/符号，考虑上的元分组码 设为任意给定的正数若要求信息传输率，则不论分组码如何选取均不能对译码错误概率进行有效控制，也就是说不能做到可靠的信息传输。
证明：取对数的底为2. 由
和
可得
又由法诺不等式可知
，
因此，

## Slide 32
有噪信道编码正定理：假定输入符号数为的离散无记忆信道的信道容量为比特/符号，
为任意给定的正数若仅要求信息传输率，则对任何正数，只要码长足够大，总存在一种元分组编码，将其应用于信道时译码错误概率不超过.
为证明上述定理，我们先介绍一些概率论经典结论和-典型序列。
切比雪夫不等式：对任何实值随机变量和正数有不等式
其中或.
证明：

## Slide 33
大数定理：若为独立同分布的实值随机变量，均值为，方差（即的均值）为，则对任何和，存在，当时
的算数平均值落在的附近的概率接近于.
证明：令，则
因为互相独立，故对，有
于是由切比雪夫不等式可知
即

## Slide 34
考虑离散无记忆信源的次扩展，定义随机变量
则其.
若记随机变量的方差为，则由大数定理的证明可知
令,
中的向量称为-典型序列。

## Slide 35
-典型序列的性质
当时，落入的概率趋向于. 事实上，
对于任何[s]，
当时， . 事实上
如果信源不是均匀分布的，则，于是，当时，中的序列在中所占比例趋向于 如果
在中：
属于[s]的向量是“老面孔”，经常可以见到，是典型的，但总数很少；
不属于[s]的向量是“稀客”，每一个都难得一见，但总数很大，占绝大多数。

## Slide 36
设和均为离散无记忆信源，样本空间分别为，对于和，称为和的联合-典型序列，如果满足：
是的-典型序列：
是的-典型序列：
是的-典型序列：
和的联合-典型序列的全体所成集合记为.
显然，对任何有
可知对任何正数，当足够大时，长的联合-典型序列集合具有性质：
又由

## Slide 37
有噪信道编码正定理的证明：
假定所有对数的底均为2. 以等概传输的分组码的信息传输率为比特。
考虑信源的连续次输出，并记录为随机矩阵
其中是信源的互相独立的拷贝。
称为随机码，其中的码字为随机向量
以表示的取值范围（上的矩阵的全体）。任一矩阵皆可看做上的码字数不超过的长分组码， 的每一行都是一个码字（有可能重复）。
考虑将应用于信道的次扩展以表示将的各行（码字）以等概传输并采用如下译码算法时的译码错误概率：对于接受向量，若存在的唯一一行使得，则将译为，否则将译为任意的码字。
往证：对任意的存在整数使得，当时，
存在使得
若的行有重复，则各码字事实上的传输将不再均匀，但传输重复的行对应的码字时译码将肯定发生错误。因此可不妨设的各行互不相同，也就是说码字总数为.

## Slide 38
显然与传输时发生译码错误的概率相等。
对任何令表示概率事件：表示输入为信道的输出。则
由联合-典型序列的性质可知，足够大时， 可以小于任何预先给定的整数
另一方面，对任何由于互相独立，故有
因此， 足够大时，
如果信道的输入（即信源）的分布是信道的最佳分布，则从而
因此，只要就可以保证足够大时， 总有